## Slide 1: Operații de bază în laborator
Constante fizice
Densitatea

## Slide 2: Operații de bază în laborator
Cunoștințe
9.1.10. Constante fizice: densitatea, vâscozitatea, temperatura de topire, temperatura de fierbere
9.1.11. Ustensile și instalații folosite pentru determinarea constantelor fizice
Să definească densitatea și să cunoască modul de lucru și să utilizeze aparaturii pentru determinarea acesteia

## Slide 3: Operații de bază în laborator
Abilitați
9.2.16. Determinarea densitații:
solidelor,
lichidelor,
gazelor.
Să poată descrie metodele de măsurare a densității și să poată realiza descriptiv măsurarea.

## Slide 4: Operații de bază în laborator
Atitudini
9.3.9. Autonomie in pregatirea instrumentelor specifice, echipamentelor specifice determinarilor
9.3.10. Responsabilitatea in aplicarea regulilor privind sanatatea si securitatea in munca si AII
9.3.11. Autonomie in aplicarea masurilor de prim ajutor specific, in caz de accidente
9.3.12 Responsabilitate in identificarea riscurilor in munca
9.3.13. Responsabilitate in identificareasi aplicarea cerintelor de calitate specifice
9.3.14. Autonomie in constatarea deficientelor lucrarilor executate
9.3.15. Responsabilitate in remedierea deficientelor costatate pe parcursul derularii lucrarilor
9.3.16. Responsabilitate in identificarea problemelor de mediu
9.3.17. Raportarea problemelor de mediu identificate sefului ierarhic superior
Să aplice corect măsurile de proteție în muncă.

## Slide 5: Operații de bază în laborator
Densitatea este definită ca masa unitații de volum.
sau
Densitatea unui corp, numită uneori şi masă specifică, notată cu ρ este definită ca raportul dintre masa sa (m) şi volumul său (V).
Formula de calcul este:
ρ = m/V
Unitatea de măsură în Sistemul Internaţional:
[ρ]SI = kg/m3
https://www.youtube.com/watch?v=izlY3Sasz90

## Slide 6: Operații de bază în laborator
Pentru determinarea densităţii corpurilor solide se pot aplica următoarele metode:
- determinarea densităţii prin măsurarea volumului şi a masei;
- determinarea densităţii cu ajutorul balanţei hidrostatice.

## Slide 7: Operații de bază în laborator
Determinarea densităţii prin măsurarea volumului şi a masei
Metoda este aplicată pentru corpuri solide cu forme care permit determinarea volumului prin măsurarea dimensiunilor şi determinarea masei prin cântărire.
ρ = m/V
Exemplu: Pentru un cub cu latura de 5cm se poate calcula volumul
V=l3=5x5x5=125 cm3
Cu balanța analitică cântărim cubul care are masa de 400g
Densitatea se calculează:
ρ = m/V = 400/ 125= 3,2g/ cm3

## Slide 8: Operații de bază în laborator
Urmăriți https://www.youtube.com/watch?v=1IlY4WVHdSA
Tema nr. 1: Descrieți metoda de lucru
Pentru un paralipiped cu dimensiunile 5/3/10cm si cu masa de 300g, calculați densitatea.

## Slide 9: Operații de bază în laborator
Pentru corpuri solide cu forme neregulate la care nu se pot determina volumele prin măsurarea dimensiunilor, se determină volumul indirect, prin măsurarea volumului de lichid dislocuit la cufundarea corpului în acel lichid.
Într-un cilindru gradat se introduce apă şi se citeşte volumul,V0. Se introduce corpul solid în apă din cilindru şi se citeşte noul volum,V1.Diferenţa dintre (V1-V0) reprezintă volumul corpului solid,V.
Masa corpului se determină prin cântărire, m.
Densitatea se determină prin raportul dintre masa, m şi volumul corpului, V :
ρ = m/V1 - V0

## Slide 10: Operații de bază în laborator
Tema nr. 2: Într-un pahar gradat se pune 100cm3 apă se adaugă în pahar o piatră și volumul crește până la 175cm3. Masa acelei pietre este de 250g. Care este densitatea pietrei?

## Slide 11: Operații de bază în laborator
Determinarea densităţii cu ajutorul balanţei hidrostatice
Determinarea densităţii cu balanţa hidrostatică este o metodă foarte exactă de determinare a densităţii corpurilor lichide şi solide, fiind folosită ca metodă de etalonare.
Balanță hidrostatică
1 – taler prevăzut cu dispozitiv de suspendare;
2 – fir de platină;
3 – plutitor.

## Slide 12: Operații de bază în laborator
Această metodă constă în cântărirea corpului în aer şi în apă, după care, densitatea se află cu relaţia:
ρ c = m1/V =m1 x ρ/ m2
Unde:
m1 – masa corpului care se determină
m2 – masa greutaților deechilibrare a forței ascensionale
V – volumul corpului solid
Ρ – densitatea lichidului de imersie.

## Slide 13: Operații de bază în laborator
Tema nr. 3: Realizați o problemă prin care să calculați densitatea unui corp solid cu ajutorul balanței hidroscopice.

## Slide 14: Operații de bază în laborator
Concluzii
Densitatea este o mărime constantă pentru fiecare material/ substanță in parte și pentru corpurile solide se poate determina in mai multe feluri.
Prof. Otilia Radu

## Slide 15: Operații de bază în laborator
Bibliografie
Bochis C. A., Micalacian L., Sârb I. Manual Operații de bază în laborator (clasa a -XI -a) Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03, Noiembrie 2008
Ciocîrlea-Vasilescu, A., Constantin, Mariana, Măsurări tehnice, Editura Cvasidocumentaţia PROSER & Printech, Bucureşti, 2005
Gheorghiu, Tatiana, Constantin, N., Auxiliar curricular pentru ciclul superior al liceului, profilul tehnic, modulul: Tehnici de Măsurare în Domeniu, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2006, Programul PHARE TVET RO 2005/005 -551.05.01 -02
https://www.youtube.com/watch?v=izlY3Sasz90
https://www.youtube.com/watch?v=1IlY4WVHdSA