## Slide 1
Domeniul de pregătire profesională: Mecanică
Calificarea profesională: Mecanic auto/Tinichigiu
vopsitor auto
Modulul: M III – Organe de mașini
Titlul lecției: Lagăre cu rostogolire – Rulmenții
Clasa: a IX-a
Autor: prof. Daniela Borș
Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic
,,Alexandru Ioan Cuza” Bârlad, Vaslui

## Slide 2: LAGĂRE CU ROSTOGOLIRE – RULMENȚII

## Slide 3: OBIECTIVE URMĂRITE - Definirea rulmenților - Rolul funcțional al rulmenților - Avantajele utilizării rulmenților - Dezavantajele utilizării rulmenților - Clasificarea rulmenților - Părțile componente ale rulmenților - Materiale folosite la fabricarea rulmenților - Domenii de utilizare pentru rulmenți

## Slide 4: DEFINIȚIE – Rulmenții sunt lagăre care au în construcție un cuzinet de formă specială ROLUL FUNCȚIONAL - Mișcarea relativă dintre fus și lagăr se realizează prin rostogolirea unor corpuri interpuse între aceste suprafețe, care intra în componența rulmentului

## Slide 5: AVANTAJELE UTILIZĂRII RULMENȚILOR - frecare mică - uzare și încălzire reduse - consum mic de lubrifiant - jocuri radiale reduse - rigiditate mare - înlocuire ușoară

## Slide 6: DEZAVANTAJELE UTILIZĂRII RULMENȚILOR - greutate mai mare - durabilitate redusă la turații mari - în cazul frecării uscate apare un moment de frecare intensă - funcționare mai putin silențioasă - tehnologie de lucru mai pretențioasă și cost mai ridicat

## Slide 7: CLASIFICAREA RULMENȚILOR 1. în funcție de forțele principale pe care le preiau - rulmenți radiali - a - rulmenți axiali - b - rulmenți radiali- axiali – c a b c

## Slide 8: 2. după forma constructivă a corpurilor de rulare - rulmenți cu bile - a - rulmenți cu role: cilindrice - c, conice - d, butoi - e - rulmenți cu ace - b a b

## Slide 9
c
d
e

## Slide 10: PĂRȚILE COMPONENTE ALE RULMENȚILOR - rulmenții radiali și radiali-axiali se compun din: - inel interior - inel exterior - colivia - corpuri de rulare

## Slide 11: - rulmenții axiali se compun din: - inel inferior - inel superior - colivia - corpuri de rulare

## Slide 13: MATERIALE FOLOSITE LA FABRICAREA RULMENȚILOR - inelele rulmenților se execută din oțel aliat special pentru rulmenți – RUL 1, RUL 2 - corpurile de rulare se execută din oțel aliat de calitate - colivia se execută din tablă de oțel presată, materiale neferoase (bronzuri, duraluminiu), materiale nemetalice (materiale plastice)

## Slide 14: DOMENII DE UTILIZARE PENTRU RULMENȚI

## Slide 16
GATA ! S-A TERMINAT !
CUM COMENTATI ?