## Slide 1: METODE DE ASAMBLARE Prof. Gabriela Dochia
Liceul Tehnologic Mecanic, municipiul Câmpina
Domeniul: Mecanică
Calificarea: Mecanic auto/ Tinichigiu vopsitor auto
Modulul : Asamblări mecanice

## Slide 2: Metode de asamblare
Liceul Tehnologic Mecanic, municipiul Câmpina
Prof.Gabriela Dochia

## Slide 3: Proiectarea procesului de asamblare
Elaborarea procesului tehnologic de asamblare şi montare se face în concordanţă cu condiţiile analizate anterior şi constă în:
- stabilirea unităţilor de asamblare, a lanţurilor de dimensiuni şi a metodelor de rezolvare a acestor lanţuri de dimensiuni;
- schema de asamblare;
- fişele tehnologice şi planurile de operaţii;
- ciclograma asamblării;
- stabilirea condiţiilor tehnice pentru executarea operaţiilor speciale de asamblare.
In funcţie de condiţiile asamblării , piesele trebuie să păstreze o anumită poziţie reciprocă, care să asigure precizia prescrisă.

## Slide 4: Clasificarea asamblărilor mecanice
CLASIFICARE | 
Asamblarea staţionară | - se caracterizează prin aceea că executarea întregului proces de asamblare a maşinii are loc la un singur loc de muncă unde sunt aduse toate piesele, materialele, sculele şi dispozitivele necesare. Produsul asamblat părăseşte locul de muncă în formă finită şi deci asamblarea staţionară se compune dintr-o singură operaţie care este executată de unul sau mai mulţi muncitori (montatori). Asamblarea staţionară este indicată in producţia de unicate sau de serie mică a produselor grele sau cu gabarit mare. pentru asamblarea de prototipuri şi a unor produse a căror piesă de bază nu este suficient de rigidă, încât produsul neterminat ar putea suferi deformaţii permanente în cursul deplasării de la un loc de muncă la altul.

## Slide 5: Clasificarea asamblărilor mecanice
CLASIFICARE | 
Asamblarea mobilă | - se caracterizează prin existenţa mai multor locuri de muncă, produsul sau unitatea de asamblare deplasându-se de Ia un loc de muncă la altul în timpul procesului de asamblare. În acest caz, procesul de asamblare se descompune în operaţii diferenţiate, la fiecare loc de muncă efectuându-se o anumită parte a procesului tehnologic (o operaţie) de către un muncitor sau de către o echipă de muncitori calificaţi pentru executarea lucrărilor planificat pentru un anumit loc de muncă. Nu se recomandă pentru produse grele, dificil de transportat.

## Slide 6: Clasificarea metodelor de asamblare
METODE DE ASAMBLARE
metoda interschimbabilității totale
metoda interschimbabilității parțiale
metoda sortării pieselor
metoda ajustării
metoda reglării

## Slide 7: Metoda interschimbabilităţii totale
Prin această metodă oricare piesă se poate îmbina fără nici un fel de alegere, iar ajustajul rezultat va fi cel prescris, fără a fi necesare prelucrări şi ajustări suplimentare.
Avantaje | - asamblare simplă şi economică, datorită lipsei operaţiilor de sortare sau de ajustare a pieselor; - posibilitatea folosirii de muncitori cu calificare redusă datorită specializăriilor în executarea unor anumite operaţii (faze) şi a utilizării dispozitivelor speciale de montaj; - posibilitatea aplicării procedeelor de asamblare pe bandă sau în flux continuu; - posibilitatea de cooperare cu alte întreprinderi de specialitate; - înlocuirea rapidă a pieselor uzate sau deteriorate cu ocazia reparaţiilor; - elementele component ale procesului tehnologic de asamblare (operaţii, faze etc.) pot fi normate uşor putându-se stabili astfel durata procesului de asamblare şi deci se menţine cu uşurinţă ritmul de asamblare prescris. Această metodă de asamblare este indicată mai ales în producţia de serie mare şi de masă.

## Slide 8: Metoda interschimbabilităţii totale
Dezavantaje | - necesită folosirea procedeelor de prelucrare perfecţionate şi de mare productivitate - necesită utilizarea de dispozitive şi aparate de măsură şi control precise.

## Slide 9: Metoda interschimbabilităţii parţiale
Piesele folosite la asamblarea prin această metodă, se prelucrează cu toleranţe mai largi decât cele necesare obţinerii interschimbabilităţii totale, asigurându-se totuşi la montare, fără o sortare sau o ajustare prealabilă a pieselor, precizia prescrisă a elementului de închidere la majoritatea lanţurilor de dimensiuni. Rămâne un mic procent de piese dintr-un lanţ care nu se vor putea asambla în limitele prescrise ale toleranţelor.

## Slide 10: Metoda interschimbabilităţii parţiale
Avantaje | -este în majoritatea cazurilor economică deoarece prelucrarea pieselor respective se face cu toleranţe mai largi. -este în special, indicată la rezolvarea lanţurilor de dimensiuni cu elemente multiple în cazul unei precizii înalte, prescrise elementului lor de închidere.

## Slide 11: Metoda sortării pieselor
Această metodă se aplică în cazul în care potrivit condiţiilor de funcţionare, se prescrie un înalt grad de precizie Ia montaj. Principiul acestei metode constă în aceea că piesele se execută cu abateri în limite largi, precizia cerută obţinându-se prin sortarea dimensiunilor pieselor în mai multe grupe.
In practică se folosesc următoarele metode de sortare a pieselor:

## Slide 12: Metoda sortării pieselor
Sortarea individuală sau directă | -se face măsurându-se în prealabil numai una dintre piesele ajustajului (dimensiunea efectivă). Cunoscându-se mărimea jocului sau strângerii necesare pentru îmbinarea dată. se determină dimensiunile necesare ale celeilalte piese. Avantajul acestei metode constă în aceea că nu necesită o alegere în prealabil a pieselor care se asamblează şi nici aparate speciale de măsurat. Dezavantajul acestei metode constă în faptul că se măreşte durata de montare a produsului deoarece în multe cazuri, determinarea dimensiunilor necesare ale pieselor se face în timpul montajului.

## Slide 13: Sortarea pe grupe
- se aplică atunci când la montare, sunt utilizate piese executate cu toleranţe mai largi. însă care se îmbină cu joc sau strângere foarte mică.
Acest tip de sortare se realizează prin alegerea prealabilă a pieselor putând fi uşor mecanizată şi efectuată înaintea trimiterii pieselor la asamblare.
Piesele se pot sorta cu ajutorul unor calibre sau dispozitive, iar pentru producţia de serie mare şi masă se folosesc maşini semiautomate sau automate de sortare, care asigură o productivitate foarte ridicată, precizia de sortare fiind de ordinul micronilor. Acesta este de fapt şi avantajul principal al folosirii acestei metode de asamblare.
Dezavantajele metodei sunt:
- interschimbabilitatea limitată (numai în cadrul grupei respectiv);
- necesitatea de a se crea stocuri de piese în vederea formării grupelor, fapt care duce la mărirea producţiei neterminate;
- majorarea costului asamblării datorită manoperei cheltuite pentru sortare.

## Slide 14: Sortarea combinată
-se realizează prin îmbinarea caracteristicilor sortării individuale și a celei în grupe.

## Slide 15: Metoda reglării
Prin această metodă precizia prescrisă la asamblare se poate obţine prin reglarea dimensiunii unei singure piese (compensator), dinainte stabilită, între anumite limite, fără să fie nevoie de nici un fel de ajustare.
Reglarea mărimii compensatorului poate fi realizată în două feluri:
- prin introducerea în lanţul de dimensiuni a unei piese executate în prealabil la dimensiunea corespunzătoare (compensator fix).
- prin schimbarea poziţiei uneia dintre piese (compensator mobil). Ca piese de compensare se folosesc: şaibe de dimensiuni fixe, inele şi sectoare de adaos, şuruburi reglabile, bucşe excentrice şi filetate etc.
In cazul când jocul ce trebuie obţinut are o toleranţă mult mai strânsă şi nu poate fi asigurat printr-o piesă de dimensiuni corespunzătoare se utilizează adaosuri, inele de diferite dimensiuni apropiate ca valoare între ele, folosindu-se astfel diferenţa dintre grosimea lor.

## Slide 16: Metoda reglării
Avantaje | Dezavantaje
- eliminarea lucrărilor de ajustare; - obţinerea unui grad mare de precizie, existând posibilitatea ca piesele să fie prelucrate cu toleranţe mai mari decât la celelalte metode de asamblare; - eliminarea jocurilor produse din cauza uzurii şi păstrarea preciziei asamblării, prin reglarea periodică sau continuă a elementelor de compensare; - reducerea costului asamblării şi în general a produsului; - reducerea cheltuielilor de întreţinere a produsului şi îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare. | -posibilitatea restabilirii complete a jocurilor şi formei geometrice iniţiale a suprafeţelor în frecare în cazul uzurii lor neuniforme este limitată şi depinde de particularităţile constructive ale maşinii.

## Slide 17: Metoda ajustării
Această metodă se mai numeşte şi metoda confecţionării pe loc şi constă în modificarea dimensiunii dinainte stabilite a unei piese, în vederea obţinerii preciziei prescrise la asamblare. Celelalte piese se execută în limitele toleranţelor admisibile. Piesa aleasă asupra căreia se efectuează ajustarea, are rolul de element compensator.
Pentru ca ajustarea să fie posibilă este necesar:
- să se asigure piesei alese ca element de compensare un adaos de prelucrare suficient de mare pentru compensarea valorii maxime posibile a erorii în exces obţinute la prelucrarea pieselor,
- celelalte piese să se prelucreze în limitele toleranţelor prescrise.

## Slide 18: Metoda ajustării
Avantaje | Dezavantaje
-posibilitatea obţinerii unei precizii ridicate a produsului cu piese prelucrate cu toleranţe admisibile. Metoda ajustării se foloseşte la asamblările din producţia individuală şi de serie mică. | - necesitatea alegerii unui nou element de compensare, lăsat la aprecierea muncitorului, în cazul în care adaosul de prelucrare al piesei de compensare nu a fost suficient. - majorarea adaosului de prelucrare peste anumite limite produce o creştere a manoperei în mod nejustificat. - pentru obţinerea preciziei necesare trebuie să se recurgă în marea majoritate a cazurilor, la lucrări manuale, foarte costisitoare. Operaţiile de ajustare necesită timp suplimentar în cursul montării şi nu pot fi prevăzute. - aceste operaţii complică montarea, duc la nerespectarea ritmului producţiei şi adeseori sunt cauza calităţii necorespunzătoare a montării.