## Slide 1: LECȚIE INTERACTIVĂ MODUL II: INSTALAȚII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ
Domeniul de pregătire
profesională:
CONSTRUCȚII, INSTALAȚII
ȘI LUCRĂRI PUBLICE
Calificarea profesională :
INSTALATOR INSTALAȚII
TEHNICO-SANITARE ȘI DE
GAZE
clasa a XI-a
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Elaborat și concepţie grafică: profesor inginer HEREȘANU GEORGETA FELICIA
LICEUL TEHNOLOGIC
” CĂPITAN NICOLAE PLEȘOIANU “ -RÂMNICU VÂLCEA

## Slide 2
Indicaţii de utilizare a prezentării lecției (pentru elevi):
Vizionarea și realizarea interativă a lecției se face respectând următorii pași:
1. Salvați prezentarea aceasta pe CD,stick,laptop sau telefon,cu extensia PPT (power point), utilizând opţiunea SAVE AS.
2.Pentru derularea paginilor (slide-urilor) dați click pe butonul din meniul de jos-dreapta al barei ecranului,așa cum se arată în figura 1 (pentru laptop) sau în figura 2 (pentru telefon)
figura 1(pentru laptop) figura 2 (pentru telefon)
figura 3
3. Urmariți și acționați conform instrucțiunilor casetei din partea de jos a paginii.
4. Pentru trecerea la urmatoarea pagina utilizați cursorul cu săgeată sau așteptati
derularea inițială .
5. Pentru închiderea prezentării,dați click în partea stângă a slide-ului pe butonul
END SHOW(figura3), sau din meniul FILE alegeţi CLOSE sau - Click cu mouse-ul pe
butonul cu X din dreapta sus a ferestrei prezentării, sau - CTRL + F4.
6. Nu faceți modificări pe pagini.Dacă aţi făcut modificări,la închiderea prezentării POWER POINT întreabă dacă doriţi să le salvaţi. Atunci apăsaţi (click): NO pentru a închide fişierul fără a salva ultimele modificări.
SLIDE SHOW

## Slide 3
SUMAR- MOMENTELE LECȚIEI
M1-Ce este apa?
M2-Racordarea instalaţiilor interioare la reţele exterioare de alimentare cu apă
M3-Schema şi elementele componente ale unui branşament de apă
M4-Delimitarea reţelei de apă
M5-Clasificarea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă
M6-Schema şi elementele componente ale instalaţiei interioare pentru distribuţia apei reci
M7-Schema şi elementele componente ale instalaţiei pentru distribuţia apei calde de consum
M8-Piese şi armături pentru instalaţii de apă
M9-FIȘĂ DE LUCRU (evaluare)
INSTALAŢII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ
Urmărește animația, apoi continuă!

## Slide 4: APA ESTE VIAŢA !
Pornind de la citatul
de mai sus, completaţi
spaţiile alăturate cu
ceea ce credeţi că este
adevărat despre “apă “:
a)- Apa este un aliment;
b)- Apa este de neînlocuit în viaţa omului;
c)- Apa este un lichid;
d)- 25 Martie este Ziua
Internațională a Apei ;
e)- Apa este incoloră ;
f) - Apa curge
APA ESTE VIAȚA!
Citește textul,dă click pe obiectele cu cercuri, completează spațiile și apoi poți continua!

## Slide 5: RACORDAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE LA REŢELELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ
Instalaţiile interioare din clădiri reprezintă un ansamblu de conducte şi accesorii care preiau apa din conducta publică şi o transportă până la punctele de consum. Orice clădire este legată la conducta publică prin conducta de branşament.
Un branşament poate alimenta o clădire sau mai multe
( ansamblu de clădiri)
Pe conducta de branşament se montează :
- robinet – vana de concesie – pentru întreruperea alimentării cu apă în caz de nevoie ;
-blocul apometrului – apometru , vane - pentru înregistrarea consumului de apă.
Apometrul este un contor care măsoară debitul de apă - poate fi montat în subsol sau într-un cămin special de apometru care se poate situa atât în interiorul clădirii, cât şi în exterior.
Urmărește animația, apoi apasă săgeata pentru a continua!

## Slide 6: Branșamentul unei instalații interioare la rețeaua exterioara de alimentare cu apă (elemente componente și schema de reprezentare)
conducta publică
branşament
vana de concesie
căminul vanei de concesie
apometru
robinet de închidere
robinet de închidere şi golire
conducta de ocolire
cămin apometru
conducta principală de distribuţie
coloane
canal tehnic
canal nevizitabil
clădire
limita de proprietate
Acționează cursorul în chenarul albastru pentru a urmări pe schemă părțile componente !

## Slide 7
Urmărește animația, apoi continuă!

## Slide 8: CLASIFICAREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ
Instalațiile interioare sunt alcătuite din – conducte, armături, aparate, utilaje , pentru transportul distribuţia apei de la branşament, conducta publică, sursa proprie de apă, până la ultimul punct de consum .
a) După presiunea de serviciu , disponibilă a apei în punctul de racord :
Instalații interioare racordate direct la conducta publică, sursa proprie
Instalații interioare racordate indirect la conducta publică
b) După scopul folosirii apei :
Instalații interioare de alimentare apă rece și apă caldă pentru consum menajer ,
Instalații interioare de alimentare cu apă rece pentru stingerea incendiilor,
Instalații interioare de alimentare cu apă industrială .
c) După numărul rețelelor de distribuție :
cu o rețea pentru toate consumurile ,
rețele separate pentru fiecare categorie de consum ,
rețele comune pentru anumite consumuri ( menajer și incendiu ) .
d) După poziția de montaj a conductei principale de distributie :
cu distribuție superioară
cu distribuție inferioară
cu distribuție mixtă .
e) După forma rețelei de distribuție :
rețea ramificată
rețea inelară
rețea mixtă .
Citește textul cu atenție apoi continuă!

## Slide 9
Instalația interioară pentru
distribuția apei reci în scopuri menajere
conducta principală de distribuție
coloana
conducta de legătura la punctele de consum ale apei
robinet de închidere și golire
robinet cu ventil drept
robinet cu plutitor pentru alimentarea cu apă a rezervorului de spălare a closetului
racord la bateria amestecătoare
Acționează cursorul pe imagine pentru a urmări în caseta alăturată, poziția fiecărui element component!

## Slide 10
Instalaţie pentru distribuţia
apei calde de consum
conducta principală de distribuţie
coloana
conducta de legatură
lavoar
cada de baie
spalător simplu de bucătărie
baterie amestecatoare
robinet de închidere
robinet de închidere cu descărcare (golire)
Acționează cursorul pe imagine pentru a urmări în caseta alăturată, poziția fiecărui element component!

## Slide 11
Acționează cursorul pe butonul cu săgeată din dreapta pentru a continua!

## Slide 12
Piese și accesorii utilizate în instalaţiile de apă
Urmărește animația, apoi continua!

## Slide 13
Contoare apă
Urmărește animația, apoi continuă!
Contor apa calda MTWI 15 cu cadran uscat si releu REED
Apometru multijet cu cadran uscat GMDX 3/4" AR
Apometru apă rece
Apometru apă caldă

## Slide 14: Armături pentru instalaţii de alimentare cu apă
Urmărește animația, apoi continuă!

## Slide 15
Urmărește animația, apoi continuă!

## Slide 16
Urmărește animația, apoi continuă!

## Slide 17
TRASEUL CONDUCTELOR ÎNTR-O INSTALAȚIE SANITARĂ
Urmărește animația, apoi continuă!

## Slide 18
1.Elementul numerotat cu numărul 2 reprezintă:
a) canal tehnic
b) branşament
C) apometru
Priviţi imaginea de mai jos şi acţionaţi cursorul pe varianta de răspuns pe care o consideraţi corectă!
2.Elementul numerotat cu numărul 14 reprezintă:
a) clădire
b) canal nevizitabil
c) limita de proprietate
3.Conducta principală de distribuţie este reprezentată de numărul:
a) - 10
b) -12
c) -14
4.Apometrul este reprezentat cu numărul:
a) - 8
b) -5
c) -9
FIȘĂ DE LUCRU

## Slide 19
FELICITĂRI,Ai RĂSPUNS CORECT !

## Slide 20
Ai RĂSPUNS GREȘIT !
ÎNCERCĂ DIN NOU!

## Slide 21: Branșamentul unei instalații interioare la rețeaua exterioară de alimentare cu apă
conducta publică
branşament
vana de concesie
căminul vanei de concesie
apometru
robinet de închidere
robinet de închidere şi golire
conducta de ocolire
cămin apometru
conducta principală de distribuţie
coloane
canal tehnic
canal nevizitabil
clădire
limita de proprietate
Acționează cursorul în chenarul albastru pentru a vedea răspunsurile corecte.
PENTRU VERIFICAREA RĂSPUNSURILOR TALE !

## Slide 22
BIBLIOGRAFIE
AIIR-Editura ARTECNO -Manualul de Instalații Sanitare –-Bucureşti -2002
Prof.dr.ing.Vintilă Şt., Cruceru T., Onciu L. – Instalatii sanitare si de gaze, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995
-Prof.dr. ing. Stefan VINTILĂ ,prof. ing. Gheorghe CONSTANTINESCU- Tehnologia instalațiilor sanitare și de gaze,Editura : Didactică și Pedagogică – București-1995